Сатуратор АСБН-4с1

Автосатураторы типа АСБН осуществляют:

- дозирование воды и вкусовых добавок,

- насыщение воды диоксидом углерода,

- смешивание воды с вкусовыми добавками,

- выдачу доз газированных напитков, а также охлажденной негазированной воды.

Основное отличие автосатураторов АСБН от всех других аппаратов аналогичною назначения в том, что они работают за счет энергии сжатого газа и водопроводной воды, что снимает необходимость использования водяных насосов высокого давления для подачи воды в сатуратор. Все комплектующие изделия сатураторов отечественного производства, что существенно облегчает их техническое обслуживание и ремонт.

С 2002 года на алюминиевые детали сатураторов наносится двухслойное полиэфирное порошковое покрытие, предназначенное специально для контакта с пищевыми продуктами, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость сатураторов. Кроме того, блочная конструкция автосатуратора АСБН позволяет легко заменить отдельные узлы, что обеспечивает высокую ремонтопригодность аппарата. При техническом обслуживании сатуратора, согласно инструкции (прилагается к паспорту), установленный срок службы составляет не менее 7 лет

| № п/п | Наименование параметра | АСБН-4С1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виды приготавливаемых напитков | Охлажденная вода, газированная вода, газированная вода с сиропом |
| 2 | Производительность по газированной воде при давлении воды в сатураторе не менее 0,15 Мпа, доз в мин., не менее | 4 |
| 3 | Объём дозы газированной воды, см3 | 160-200 ±10 |
| 4 | Диапазон регулирования дозы сиропа, см3 | От 15± 1 до 25± 1 |
| 5 | Содержание диоксида углерода в воде, % по массе | 0,7+0,1 |
| 6 | Производительность по охлаждённой воде при давление воды в сатураторе не менее 0,15 МПа. лит/мин не менее | 2,5 |
| 7 | Потребляемая мощность при номинальном напряжении. Вт, не более | 20 |
| 8 | Габаритные размеры, мм, не более (L х W х H ): | 315x290x340 |
| 9 | Масса, кг, не более | 6,5 |